NOVA EVOLUTION  POUR  VOLETS  OPAQUES  ET  SOLAIRES

NOTICE  D'INSTALLATION  ET  D'UTILISATION

Lors de la première installation de l'écran NOVA EVOLUTION sur la couverture automatique, positionner tous les sandows Novaclips fournis. Respecter la chronologie suivante :

- Etendre l'écran NOVA EVOLUTION sur le tablier de la couverture automatique la face blanche vers l'extérieur. Celui-ci dispose en périphérie d'un certain nombre d'œillets dans lesquels il faut installer les Novaclips fournis.

- Pour chaque Novaclip, positionner l'embout plastique basculant dans l'axe du sandow

- Introduire cet embout plastique dans l'œillet dans le sens : face intérieure vers extérieure de l'écran afin que l'embout se trouve du côté de la face extérieure,

- Basculer cet embout pour le mettre à 90° par rapport au sandow. De cette manière, le Novaclip ne peut plus ressortir de l'œillet.

- Etendre l'écran NOVA EVOLUTION sur le volet en évitant tous plis.

Pour chaque Novaclip monté, positionner son crochet plastique :

- Sur la lame en bout de bassin (sur la ou les largeurs du bassin)

- A la jonction entre deux lames sur les deux longueurs du bassin

Après montage, ajuster éventuellement la position des crochets entre les lames de la couverture automatique pour éliminer tous les plis de l'écran NOVA EVOLUTION sur le tablier.

Après installation, vérifier que les grilles latérales de l'écran NOVA EVOLUTION remontent bien sur les parois verticales du bassin.

DEMONTAGE ET STOCKAGE

Pour enlever l'écran NOVA EVOLUTION de la couverture automatique, il suffit d'enlever chaque crochet des Novaclips qui se trouvent sur les lames (laisser par contre les Novaclips montés sur les œillets de l'écran).

Retirer l'écran de la couverture automatique en gardant tous les débris, saletés ou feuilles sur l'écran NOVA EVOLUTION.

Après retrait total, le rincer, le laisser sécher, le plier et le ranger dans votre local technique ou dans un endroit non exposé à la chaleur et au soleil.

IMPORTANT : RECOMMANDATION D'UTILISATION

L'écran NOVA EVOLUTION est un écran protecteur pour les bassins équipés d'une couverture automatique opaque ou solaire, même en été.

En cas de fortes chaleurs, laisser tourner la filtration.

Le respect des faces est impératif : Blanc Dessus / Aluminisé Dessous (Côté Tablier).

##### G A R A N T I E

L'écran NOVA EVOLUTION bénéficie d'une garantie dégressive de 2 ans contre tous vices de fabrication (matériau et soudure) dans les conditions normales d'utilisation ci-dessus énumérées.

Les accrocs, les déchirures et la tenue des coloris sont exclus de la garantie ainsi que les rétrécissements et/ou allongements inférieurs à 1 %.

L'usure contre margelles n'entre pas dans le cadre de la garantie.

En cas d'erreur de coloris et/ou de qualité, il ne pourra être procédé à son échange si le produit a déjà été utilisé.

Si l'écran NOVA EVOLUTION était responsable de la déformation d'un volet opaque ou solaire, le volet serait remplacé en valeur à neuf en tenant compte d'un coefficient de vétusté de 10 % par année d'ancienneté.

Enlever la couverture avant d'enrouler le volet

NOTRE RESPONSABILITE NE SERA PAS ENGAGEE EN CAS D'UTILISATION NON CONFORME DE CE PRODUIT